## Slide 1: Tipos de Memória: DDR5, NVMe, HBM e Optane
Características, Inovações e Aplicações Tecnológicas
Autor: Rafael Expedito Prado da Silva
Disciplina: Sistemas Computacionais – São Judas
Junho de 2025

## Slide 2: Introdução
Memórias são componentes essenciais para o desempenho de sistemas computacionais.
Com o avanço tecnológico, surgem novas soluções como DDR5, NVMe, HBM e Optane.
Cada tipo atende a diferentes necessidades de desempenho, eficiência e persistência de dados.

## Slide 3: Memória DDR5
Tipo: RAM (volátil)
Lançamento: 2020 (JEDEC)
Características:
- Velocidades de até 8400 MT/s
- Maior largura de banda e eficiência energética (1.1V)
- Dois canais por módulo
Aplicações: PCs, servidores e estações de trabalho

## Slide 4: Memória NVMe
Tipo: Interface para SSDs (não volátil)
Lançamento: 2011 (NVMe 1.0), 2021 (NVMe 2.0)
Características:
- Alta velocidade (até 7000 MB/s com PCIe Gen4)
- Baixa latência e uso eficiente do barramento PCIe
Aplicações: Armazenamento de alto desempenho

## Slide 5: Memória HBM
Tipo: RAM empilhada 3D (volátil)
Lançamento: 2015 (HBM), 2016 (HBM2), 2020 (HBM2E)
Características:
- Largura de banda > 460 GB/s
- Baixo consumo de energia
- Empilhamento vertical via TSV
Aplicações: GPUs, IA e HPC

## Slide 6: Memória Intel Optane
Tipo: Memória persistente (não volátil)
Lançamento: 2017 | Descontinuação: 2022
Características:
- Baseada em 3D XPoint
- Alta durabilidade e baixa latência
- Ponte entre SSD e RAM
Aplicações: Servidores e cache acelerador

## Slide 7: Comparativo Geral
DDR5 – Volátil | 2020 | ~8400 MT/s | RAM para PCs/Servidores
NVMe – Não volátil | 2011 | Até 7000 MB/s | SSDs de alto desempenho
HBM – Volátil | 2015 | >460 GB/s | GPUs, IA
Optane – Não volátil | 2017 | Intermediária | Aceleração e persistência

## Slide 8: Conclusão
As diferentes memórias evoluíram para atender demandas específicas.
DDR5 e HBM melhoram desempenho em tempo real.
NVMe acelera o armazenamento com baixa latência.
Optane uniu características de RAM e SSD.
O futuro aponta para integrações cada vez mais eficientes.

## Slide 9: Referências Bibliográficas
JEDEC – www.jedec.org
Intel – www.intel.com
Micron – www.micron.com
AnandTech – www.anandtech.com
Tom’s Hardware – www.tomshardware.com